## Slide 1
360降云网络安全管理平台
网络边界防护实践
2015年03月
360信息安全部 张睿
张睿

## Slide 2
云时代的网络边界
办公网
数据中心
VPN 网络
几百个办公网VLAN
几十个数据中心
随时接入
边界在哪？
安全策略？
ACL Right？
云服务 BYOD
混合云
外部合作业务？
控股公司？

## Slide 3
网络层面防护体系
安全域：安全等级、安全策略、黑白名单，开放TCP established，开放有限IP和端口，最小化攻击面，防止信任域渗透
二层隔离：VLAN，VxLAN，VPC，杜绝ARP
三层过滤：IP级、动态、最小权限
外部扫描：公司全网段对非允许开放端口扫描，同申请白名单比对
流量镜像：
采集器部署，Hadoop集群
天眼，深度恶意特征检测
全网访问控制
统一集中管理
端点
流量
端点：终端管理，准入
基于802.1X交换机动态准入，域认证，隔离网段
天擎终端安全管理

## Slide 4
无法统一可视化管理，安全域不明晰，VLAN不明，拓扑不明，应用不明；
业务需求、安全、网络运维沟通不畅，缺乏信息流程化；
IDC不适宜大规模部署FW产品，高成本，网络性能；
缺少审计记录，配置管理，变更管理。
传统网络访问控制(ACL)管理困惑
XX防火墙/H3C、Cisco、Juniper路由器&交换机/telnet、ssh、netconf
访问需求变化快，快速变更，业务需求沟通不清，细粒度AC？；
ACL管理配置繁琐，重复登录设备手工配置，出错；
ACL容量无限额告警，全通？
大量失效ACL策略，大量宽松策略、冗余策略，谁敢动？
ACL本身
网络管理

## Slide 5
访问控制矩阵
 | 办公网服务器区 | 办公网工作区 | 办公网测试区 | 分支办公区 | IDC服务器区 | Internet | …
办公网服务器区 | - | x | x |  |  |  | 
办公网工作区 | http/https Ssh 定义服务 | - |  |  | 光纤 定义服务 |  | 
办公网测试区 | 特定资源 |  | - |  | 特定服务 |  | 
分支办公区 |  |  |  | - |  |  | 
IDC服务区 |  |  |  |  | - | any | 
Internet |  |  |  |  | http/https | - | 
… |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
安全策略
动态细粒度
安全域
可视化
安全审核
安全审计
业务需求
业务流
连通性
管理
用户绑定
网络安全管理视角
用户、应用拥有者
网络运维
安全
安全可靠
易部署
变更管理
自动化
网络
访问
控制
策略
业务
应用
应用
视角

## Slide 7
管理|控制
分离
基本要求：
最小权限
按需申请开放
IP级细粒度控制
程序控制自动执行
执行辅助界面
失效管理
网络管理
网络控制
自动化
程序化
可视化
标准化
流程化
集中统一
云时代网络安全管理理念
NEXT？ 控制 | 转发 分离  SDN?  安全性？成熟度？
进阶方向：
真实使用流量监测
ACL变更生命周期管理
可视化拓扑发现
可视化安全域，权限
基于应用的视角
ACL分析优化，诊断
NGFW？？

## Slide 8
控制面和数据面分离，充分扩展
初始化零可见和零连接，黑云
client和gateway都通过与Controller建立双向mTLS控制通道
Controller负责访问控制策略并控制gateway动态防火墙规则
双因素认证后client和gateway双向mTLS安全通道
client与gateway，client、gateway与Controller间，单包认证SPA（fwknop）
当前研究方向——软件定义边界
CSA提出SDP协议
Software Define peremiter
黑云
软件定义边界
解决云服务安全问题

## Slide 9
隐藏应用信息，无可见DNS信息和IP地址
用户（SSO）token、设备（证书）双因素认证
客户端和应用建立TLS通道，双向认证；
由应用代理访问控制引擎统一管理访问权限和DNS解析
基于802.1X动态，接入，办公场所内默认权限的无特权VLAN
基于变化用户、设备安全级别，分配应用服务访问权限（地理信息）
谷歌BeyondCorp
不再区分内外网，
废弃VPN
应用云化
逐个应用逐步部署
基于现有技术架构SDP的简化实现

## Slide 10: 按需访问控制管理
纵深防护体系基础，最小化网络攻击面，窄带
统一管理LAN和IDC网络，无需关心底层网络
隔离网段管理最基本策略，特殊业务、第三方服务
细粒度按需部署访问控制策略
上级对网络访问业务需求确认
管理员审批
自动推送网络设备配置
流量分析平台，日使用流量监控
申请有效到期，邮件提醒
依据流量使用情况自动撤销
用户申请
审批、开通、验证
失效管理、审计
友好用户申请操作
安全策略预匹配
状态管理
域登录
ACL策略生命周期
可视化，网络拓扑、安全域
ACL优化，分析，诊断
NEXT

## Slide 11
管理服务器
Hadoop存储
镜像流量
出口流量
网络流量采集器
失效ACL流量监测服务
撤销命令执行
有效期
真实访问流量
自动撤销
网络设备配置同步服务
部署方式
telnet
ssh
netconf

## Slide 12
访问控制
明晰网络边界
白名单方式ACL管理，默认全部deny
业务优先，自动化流程化高效
按需开通，最小权限，
ACL全生命周期管理
针对具体业务制定具体ACL策略（恶意代码分析）
安全域
VLAN划分，VLAN管理，信息可展示
统一集中管理，未用标记
云端边界开放端口与服务扫描
策略路由
针对具体业务划分隔离网段（测试、第三方）
总结

## Slide 13
THANKS